## Slide 1: MPI（振動型MPI）研究紹介 （2025年度版）
機械工学専攻 計測工学研究室
25年卒 海保 翔希 26年卒 金澤 駿作

## Slide 2: 目次
どんな研究やってるの？

## Slide 3: どんな研究やってるの？？
MRI
（核磁気共鳴装置）
CT
（コンピューター 残層撮影）
MPI （磁性ナノ粒子 イメージング）
超音波型MPI
広く扱われている
近年注目を浴びている
新手法
磁気計測
X線計測
研究テーマ！！
安価に！
技量に依存しない！
小型化！
画像の鮮明化！
キャノングローバルHPより抜粋
キャノンメディカルシステムズHPより抜粋
Bruker HPより抜粋
がん検査に関する研究です！
最先端技術！！

## Slide 4: 研究背景
背景：日本人の約4人に1人はがん（悪性新生物） で亡くなっている！
日本人の死因割合
※出典：「令和5年（2023年）人口動態統計(概数)」
磁性ナノ粒子イメージング
～Magnetic Particle Imaging (MPI)～
がんの早期発見が可能な技術が必要
Chart: 
例）MRIやCT，PET等の医用画像診断技術
我々は..
gaikyouR5.pdf (mhlw.go.jp)
に注目している

## Slide 5: MPI(磁性ナノ粒子イメージング)の原理
磁場
粒子を体内に投与
血管内を循環
がん細胞に蓄積
外部から磁場を印加
粒子からの信号を検出
信号から画像化
①
②
③
④
⑤
⑥
粒子位置の画像化
磁場
受信コイル
画像化までの流れ
磁性ナノ粒子
磁石になる性質を持つ粒子（造影剤）

## Slide 6: がん細胞への蓄積メカニズム
がん細胞
血管
血管新生
➀がん細胞の血管新生は細胞間の隙間が大きい
②がん内部のリンパ系は未発達で排出機能が弱い
磁性ナノ粒子はがん細胞に蓄積する
※体内の粒子は身体に害をなすことなく、数日後に排出される（蓄積された場合も）

## Slide 7: 磁性ナノ粒子の磁化特性
Chart: 
Chart: 
磁場ゼロ付近
磁場が強い領域
磁場が強い領域
磁化飽和(これ以上磁化が大きくならない状態)
線形的な反応
磁化飽和
この性質が信号検出に大きく関係する！

## Slide 8: 粒子の何を信号として検出するの？
粒子の磁化の変化を誘導起電力として、コイルで検出する
磁性体に外部磁場をかけたときに磁石となる現象（磁束を生じる）
※検出法のイメージとしては、コイルに磁石を近づけたり 遠ざけたりするときに起こる現象に近い
S
N
磁化
外部磁場

## Slide 9: 磁性ナノ粒子の信号検出
⇒信号（誘導起電力）が大きい時は 「粒子がFFP付近にあること」が分かる！！

## Slide 10: MPIの基本システム
FFP
受信コイル （信号を受信する）
FFP
FFP
FFP
弱
強
磁場強度
：磁性ナノ粒子 （MNP）
コイル（交流電流）
（交番磁場を印加する）
移動するFFP
(交番磁場の影響)
コイル（直流電流）or 永久磁石 （傾斜磁場を形成する）

## Slide 11: 解決するための新手法
超音波を使用した振動型信号検出手法
装置の大型化、コストパフォーマンスの悪さ
SN比の劣化（画質が悪い）
課題点②
課題点➀
解決するための新手法
交番磁場を使用した信号検出手法
従来手法

## Slide 12: 提案する新MPIについて
超音波型振動信号検出手法とは... 交番磁場を使用せず、超音波の照射によって粒子を振動させることで、磁気信号を検出する手法

## Slide 13: 超音波型振動信号検出手法
装置の大型化、コストパフォーマンスの悪さ
課題点②
課題点➀
SN比の劣化（画質が悪い）
⇒交番磁場形成用のコイルが不要のため改善
⇒交番磁場を使わないため、周波数成分の 全てが使用可能になるため改善
交番磁場式MPI
超音波式MPI
超音波式MPI
交番磁場式MPI

## Slide 14: 本研究の目的
実証するには... 技術が実現可能であることを証明するデータが必要 （原理検証を行う必要がある）
＜本研究の目的＞ 振動型MPIが実現可能なことを実証すること
計測実験（再現性の証明）
数値解析（妥当性の確認）
➀音圧計測
⇒照射する超音波がどれほどの音圧を与えるのかを 調べる
②振動変位計測 ⇒粒子が照射した超音波によりどれほど揺れるのか を調べる
③磁気計測 ⇒実際に粒子から信号を検出できることを調べる
➀音圧解析 ②振動変位解析
③磁気解析 ⇒計測実験の結果の妥当性を確認する （有限要素法に基づくシミュレーション により解析を行う）
有限要素法… 解析対象を有限個の要素に分割して、様々な方程式を解くことで挙動を求める方法

## Slide 15: 各実験のイメージ図
音圧計測実験
振動変位計測実験
磁気計測実験
超音波トランスデューサ
ハイドロフォン
ファントム＆ 粒子入りファントム
超音波トランスデューサ
超音波トランスデューサ
ネオジム磁石＆
ファントム＆ 粒子入りファント＆受信コイル
※ネオジム磁石で傾斜磁場を 形成する場合
水槽
水槽
水槽

## Slide 16: 各実験の様子
音圧計測実験
振動変位計測実験

## Slide 17: 就活での強み
がん検査の早期発見に関する研究には結構興味を抱いてくれた。 ⇒最終ゴール（粒子位置を画像化して原理検証を完遂するこ と）に向けてどこまで進める予定なのか？ ⇒実用化したらどんな製品になるのか など...
プログラム、ロボット操作、CAD、信号処理など様々な経験が できるので、幅広い技術を習得していると思わせられる。
計測工学、プログラム、固体力学、数値解析など様々な学問に精通していると思わせられる